## Slide 1: Gemelos Digitales para Minería 4.0
De la estrategia al impacto operacional
Modelamiento dinámico | Integración de datos | Decisión en tiempo real
Luis Jaraquemada S. · Andrés Venegas G.
Notes: Portada: Gemelos Digitales para Minería 4.0 · De la estrategia al impacto operacional · tres ejes: modelamiento dinámico, integración de datos y decisión en tiempo real.

## Slide 2: Quiénes somos Diseñamos, construimos y presentamos gemelos digitales mineros
+15
años en software industrial minero
6
procesos mineros con gemelo digital
5
trabajos en congresos, 2022–2025
Carguío y transporte · chancado · correas y tolvas · stockpiles · flotación · filtración
Luis Jaraquemada S.
Global R&D Manager · Production Management
Epiroc Digital Solutions Division
Ing. Civil Eléctrico y MSc (USACH)
Andrés Venegas G.
Process & Data Modelling Manager
Epiroc Digital Solutions Division
Ing. Civil Mecatrónico
Trayectoria en
Notes: Lámina de impacto. Fuente: bios del equipo a cargo del curso y trabajos en congresos 2022–2025.

## Slide 3: Quiénes somos Hablamos de gemelos digitales donde la minería decide
2022 · Minería Digital
Gemelos digitales en conminución y transporte
2022 · MAPLA–MANTEMIN
Gemelos digitales en chancado y transporte de material
2024 · Minería Digital
Gemelo digital y datos artificiales en chancado y correas
2025 · Minería Digital
Control de producción en minería subterránea con edge computing
2025 · Procemin‑Geomet · Gecamin
Intelligent Filtering: Digital Twins as a Tool for Future Mining
En escenarios y medios
Minería Digital 2024
Siemens Minerals Week
Podcast América Minera
Circle Digital · Siemens
Este curso reúne lo que hemos construido y presentado en la industria.

## Slide 4: Mapa del curso Cuatro capítulos, de lo general a lo particular
de lo general a lo particular
I Fundamentos
¿Qué es un gemelo digital y cómo se clasifica?
Definición, el cubo de IoT Analytics: niveles, fases y usos
II Industria
¿Qué soluciones existen hoy en minería?
La cadena minera, seis procesos y el software del mercado
III Construcción
¿Cómo se construye un gemelo y qué hay detrás del software?
Modelamiento, integración multiproveedor, ejecución en edge y nube
IV Caso práctico
¿Cómo se ve todo el curso en un solo equipo?
Todo el curso aplicado a un filtro hiperbárico, de la física a la demo en vivo
Notes: Mapa del curso de lo general a lo particular: conceptos, soluciones de la industria, cómo se construye un gemelo (en general) y el caso del filtro, que recorre todo lo anterior y termina en el taller.

## Slide 5
CAPÍTULO I
Fundamentos
¿Qué es un gemelo digital y cómo se clasifica?
01
Qué es un gemelo digital
02
Modelo, sombra y gemelo
03
El cubo: nivel, fase y uso
04
Capacidades, tecnología y desafíos
I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
Notes: Apertura del capítulo I: qué pregunta responde, los temas que cubre y el avance del curso.

## Slide 6: ¿Qué es un gemelo digital?
I · FUNDAMENTOS — DEFINICIÓN
REAL
VIRTUAL
Filtro de disco hiperbárico: el equipo y su réplica virtual · representación 3D propia (caso del capítulo IV)
«Un modelo virtual que replica el comportamiento de un activo, proceso, sistema o grupo de sistemas del mundo real, existente o potencial.»
IoT Analytics [1]
¿Cuán conectado? Modelo, sombra y gemelo
Clasificación por integración de datos: Kritzinger et al. (2018) [2]
Modelo
sin flujo automático de datos
Sombra
los datos llegan solos; la acción vuelve a mano
Gemelo
datos y acción en ida y vuelta automáticas
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
1/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 6
Notes: Definición textual de IoT Analytics 2026 (traducida). Imagen: el filtro hiperbárico del capítulo IV; a la izquierda el equipo, a la derecha su réplica virtual, que deja ver los discos por dentro. Es una representación 3D propia. Modelo, sombra y gemelo según Kritzinger: cuán conectado está el modelo con la operación. El cubo de la lámina siguiente dice dónde y para qué.

## Slide 7: Tres preguntas ubican cualquier gemelo: de qué, cuándo y para qué
I · FUNDAMENTOS — EL CUBO
B
A
1 Informacional
2 Componente
3 Producto
4 Proceso
5 Sistema
6 Multisistema
¿DE QUÉ? · NIVEL
de una pieza o un documento a varios sistemas que operan como uno
1
Diseñar
2
Construir
3
Operar
4
Mantener
5
Optimizar
6
Cerrar
¿CUÁNDO? · FASE del ciclo de vida del activo, del diseño al cierre
1 Digitalizar
2 Visualizar
3 Simular
4 Emular
5 Extraer
6 Orquestar
7 Predecir
¿PARA QUÉ? · USO
de digitalizar a predecir; la lista queda abierta (… N)
252
tipos de gemelo
6 niveles × 6 fases × 7 usos
A
Depósito de relaves
NIVEL
Sistema
FASE
Diseñar
USO
Simular
Se modela antes de construirlo para comparar diseños [3]
B
Neumático de camión
NIVEL
Componente
FASE
Operar
USO
Predecir
Su desgaste se compara con la curva de vida para anticipar el cambio
IoT Analytics (2026) [1]
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
2/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 7
Notes: Cada gemelo es una celda del cubo: nivel (de qué), fase (cuándo) y uso (para qué). Las celdas A y B se marcan en las tres caras: frente (nivel × fase), techo (fase × uso) y costado (nivel × uso). Celdas más comunes según IoT Analytics 2020: Producto×Diseño×Visualizar, Proceso×Construcción×Simular, Multisistema×Optimización×Predecir.

## Slide 8: De una pieza a toda la cadena: el nivel define qué se modela
I · FUNDAMENTOS — EJE 1 · NIVEL JERÁRQUICO
El nivel responde de qué es el gemelo. Cada nivel contiene al anterior y, al subir, crecen los datos que integrar y cuesta más cerrar el lazo automáticamente.
1 Informacional
Información del activo en formato digital
Planos y fichas técnicas de una bomba
2 Componente
Una pieza del equipo y su condición
Neumático de un camión de extracción
3 Producto
Un equipo completo y sus piezas
Cargador LHD en su ciclo de carga
4 Proceso
Equipos distintos que logran un resultado
Circuito de flotación de cobre
5 Sistema
Procesos de una operación completa
Planta concentradora completa
MINA
PLANTA
PUERTO
6 Multisistema
Sistemas que operan como uno solo
Cadena mina–planta–puerto
Niveles: IoT Analytics (2020) [4] · ejemplos ilustrativos · imágenes: Wikimedia Commons (CC BY-SA, CC BY y dominio público; autores en las notas)
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
3/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 8
Notes: Definiciones de nivel resumidas de IoT Analytics 2020. Ejemplos ilustrativos: un activo minero típico por nivel, de la ficha de una bomba a la cadena mina–planta–puerto. Imágenes (Wikimedia Commons): plano derivado de «Centrifugal 4.png» (CC BY-SA 3.0); neumático Michelin 59/80 R63, Mattes (dominio público); LHD, Gaisky GOK (CC BY-SA 4.0); celdas DELKOR, Nina111955 (CC BY-SA 4.0); planta Colón, WeHaKa (CC BY-SA 4.0); rajo Escondida, P. Bachelot (CC BY-SA 3.0); molino, V. Bukharov (CC BY-SA 4.0); cargador de barcos, C. Hargrave/CSIRO (CC BY 3.0).

## Slide 9: El gemelo acompaña al activo desde el diseño hasta el cierre
I · FUNDAMENTOS — EJE 2 · CICLO DE VIDA
La fase responde cuándo se usa el gemelo. En minería se lee como la vida del activo, del proyecto al cierre de faena; en diseño y construcción todavía no hay un activo físico que entregue datos.
vida del activo
1 Diseñar
Se definen requisitos y se comparan diseños
Comparar diseños de un tranque de relaves
2 Construir
Se construye y prueba antes de operar
Probar el control de la molienda
3 Operar
Uso diario con datos del activo en línea
Seguir el carguío de palas y camiones
4 Mantener
Cambios para sostener la disponibilidad
Mantener un camión según su condición
5 Optimizar
Escenarios para mejorar el desempeño
Comparar consignas de la planta
6 Cerrar
Retiro del activo y de su gemelo
Seguir la recuperación ambiental tras el cierre
Fases: IoT Analytics (2020) [4], con lectura minera · ejemplos ilustrativos · imágenes: Wikimedia Commons (CC BY-SA, CC0 y dominio público; autores en las notas)
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
4/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 9
Notes: Fases de IoT Analytics 2020. «Construir» y «Cerrar» mezclan en el original el ciclo de vida del activo y del software; aquí se leen como fases del activo (proyecto y cierre de faena). Ejemplos ilustrativos. Imágenes (Wikimedia Commons): tranque Las Tórtolas, WeHaKa (CC BY-SA 4.0); concentradora en construcción c. 1971, Robert Owen Winkler (dominio público); pala P&H 4100XPB, Sansumaria (CC BY-SA 3.0); camión en taller Brockman 4, Calistemon (CC BY-SA 4.0); sala de control, Steag (CC BY-SA 3.0, planta no minera); revegetación Mount Polley (CC0).

## Slide 10: Siete usos frecuentes, de digitalizar a predecir, y la lista sigue abierta
I · FUNDAMENTOS — EJE 3 · USO
El uso responde para qué sirve el gemelo. Los cuatro primeros viven solo en software; desde «extraer» hay un activo real conectado, con sensores, comunicaciones e integración al control.
SOLO SOFTWARE
SOFTWARE + EQUIPO FÍSICO CONECTADO
1 Digitalizar
Información pasada a formato digital
Planos antiguos de labores escaneados
2 Visualizar
Representación digital del objeto
Ver el rajo en 3D desde la oficina
3 Simular
Modelo del sistema en su entorno
Dimensionar la flota de camiones
4 Emular
Modelo con el control real
Operadores en simulador
5 Extraer
Datos en línea del activo al modelo
LiDAR que mide la carga de una correa
6 Orquestar
Control remoto desde el modelo
Ventilación bajo demanda
7 Predecir
Comportamiento futuro del sistema
Vida útil remanente de una bomba
Usos y divisoria software / equipo: IoT Analytics (2020) [4] · ejemplos ilustrativos · imágenes: Wikimedia Commons (CC BY-SA, CC BY y dominio público; autores en las notas)
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
5/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 10
Notes: Usos de IoT Analytics 2020 (7 + N, lista abierta). Desde Extraer interviene hardware: el activo físico conectado. Ejemplos ilustrativos. Imágenes (Wikimedia Commons): Grubenriss der Zeche Moritz Wilhelm (dominio público); rajo de Chuquicamata, versión virtual derivada de foto de Diego Delso (CC BY-SA 4.0); CAT 797 en Escondida, Duratray (CC BY-SA 4.0); simulador de entrenamiento, Peabody Energy (CC BY 3.0); LiDAR de correa, Mweaver89 (CC BY-SA 4.0); ventilador de mina, Andrew Woodvine (CC BY-SA 2.0); bomba de pulpa, Baiqiangip (CC BY-SA 4.0).

## Slide 11: El cubo dice dónde y para qué; la integración dice cuán gemelo es
I · FUNDAMENTOS — CUÁN CONECTADO
Modelo
sin flujo automático
Sombra
los datos llegan solos
Gemelo
ida y vuelta automática
Por qué
1 Digitalizar
documentos y datos estáticos
2 Visualizar
3D estático; con el estado en vivo pasa a sombra
3 Simular
fuera de línea, con datos históricos o de prueba
4 Emular
control real conectado a una planta virtual
5 Extraer
datos automáticos de lo real a lo virtual
6 Orquestar
el único uso que exige la vuelta automática
7 Predecir
depende de si usa datos en vivo y si actúa
↓ desde aquí, equipo físico conectado
En diseño y construcción solo cabe el modelo; cuanto más alto el nivel, más se decide con una persona en el lazo.
Modelo, sombra y gemelo: Kritzinger et al. (2018) [2] · cruce con los usos del cubo: elaboración propia
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
6/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 11
Notes: Para IoT Analytics todo el cubo es gemelo (el gemelo es el modelo). Para Kritzinger solo hay gemelo completo con flujo automático en ambos sentidos. Cian = depende del caso. La sombra y el gemelo aparecen en operación, mantención y optimización.

## Slide 12: Seis familias de capacidades: cada gemelo necesita una combinación distinta
I · FUNDAMENTOS — CAPACIDADES
El Digital Twin Consortium ordena 62 capacidades en seis familias. Se usan como lista de chequeo: se marcan las que exige cada caso y se comparan con las que ofrece cada solución.
A
Ventilación bajo demanda 15 marcadas
B
Visor 3D de planta para mantención 9 marcadas
C
Predicción de fallas de camiones 15 marcadas
Datos
16 capacidades · captura, procesa y guarda los datos
Adquisición
C
A
Tiempo real
A
Series de tiempo
C
A
Contextualización
B
Almacenamiento
C
B
+ 11 más
Integración
6 capacidades · conecta con otros sistemas y gemelos
OT e IoT
C
A
Empresa (ERP)
C
B
Ingeniería
B
Otros gemelos
Servicios API
C
+ 1 más
Inteligencia
16 capacidades · analiza, simula, predice y controla
Comando y control
A
Orquestación
A
Alertas
C
A
Predicción
C
Aprendizaje
C
+ 11 más
Experiencia (UX)
13 capacidades · muestra el gemelo a las personas
Monitoreo en línea
A
Tableros
C
A
Visualización 3D
B
Realidad mixta
B
Flujos de trabajo
C
B
+ 8 más
Gestión
4 capacidades · administra equipos, registros y datos
Dispositivos
C
A
Monitoreo
A
Registros
C
Gobierno datos
C
B
Confiabilidad
7 capacidades · lo hace seguro y robusto
Ciberseguridad
C
B
A
Seguridad
A
Confiabilidad
A
Privacidad
Resiliencia
A
+ 2 más
Digital Twin Capabilities Periodic Table, Digital Twin Consortium (2022) [5] · selección de capacidades, traducción y casos A, B y C: elaboración propia
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
7/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 12
Notes: Tres gemelos, tres combinaciones: A (ventilación bajo demanda) es control en tiempo real; B (visor 3D de planta para mantención) es información y visualización, casi sin tiempo real; C (predicción de fallas de camiones) es datos históricos, integración con la mantención y aprendizaje. Solo la ciberseguridad la exigen los tres. Capacidades del DTC (2022), 62 en total. Datos (16): adquisición e ingesta, streaming, transformación, contextualización, lotes, tiempo real, publicación/suscripción, agregación, datos sintéticos, ontologías, repositorios de modelos, instancias, simulación e IA, series de tiempo, almacenamiento y archivo. Integración (6): sistemas empresariales, de ingeniería, OT/IoT, entre gemelos, colaboración, API. Inteligencia (16): IA en el borde, comando y control, orquestación, alertas, reportes, analítica, predicción, aprendizaje automático, IA, aprendizaje federado, simulación, cálculos de ingeniería, recomendaciones, reglas de negocio, contratos inteligentes, composición. Experiencia de usuario (13): visualización básica y avanzada, monitoreo en tiempo real, relaciones entre entidades, RA, RV, tableros, inteligencia continua y de negocio, flujos de trabajo, motor de juego, render 3D, gamificación. Gestión (4): dispositivos, monitoreo del sistema, registros, gobierno de datos. Confiabilidad (7): cifrado, seguridad de dispositivos, ciberseguridad, privacidad, seguridad operacional, confiabilidad, resiliencia.

## Slide 13: Un gemelo se justifica por la decisión que mejora
I · FUNDAMENTOS — CUÁNDO CONVIENE
Antes de construir un gemelo, dos preguntas: ¿duele no tenerlo? y ¿el problema se presta para un gemelo? Solo cuando ambas respuestas son sí, el gemelo rinde.
Rinde
Construir el gemelo
Decisión cara y frecuente, con datos para modelarla
Ej.: Despacho de camiones
Urgente, pero no encaja
Resolverlo de otra forma
Duele, pero faltan datos o el caso no se repite
Ej.: Equipo detenido por falta de repuesto
Encaja, pero sin urgencia
Postergar
Se podría hacer, pero hoy nadie lo necesita
Ej.: Chancado ya estable
Piloto permanente
Evitar
Ni urge ni encaja: se queda en demostración
Ej.: 3D de toda la mina
¿Duele no tenerlo?
urgencia: error caro o plazos apretados
no duele
no se presta
¿Se presta para un gemelo?
encaje: hay datos, se repite y simular evita pruebas reales
Urgencia × encaje y «empezar por la decisión»: IoT Analytics (2026) [1] · ejemplos mineros: elaboración propia
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
8/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 13
Notes: IoT Analytics (2026): dos factores de urgencia (alto costo del error; presión por acortar plazos) y cuatro de encaje (la simulación reemplaza pruebas físicas, sistemas interdependientes, datos disponibles, casos repetibles). Donde ambos son altos el gemelo rinde; donde no hay ninguno, se vuelve un piloto permanente. Recomendación: partir por la decisión, no por la plataforma. Para el despacho: 1) decisión: asignar camiones a palas en cada ciclo; 2) flujo: el despachador en tiempo real; 3) capacidades: posición y estado de la flota, modelo de ciclos; 4) ¿ya existe?: el despacho sí, la simulación de ciclos no; 5) comprar o construir: construir la simulación e integrar el despacho.

## Slide 14: Lo difícil no es construir el modelo: es que siga siendo confiable
I · FUNDAMENTOS — DESAFÍOS
La faena cambia: el mineral, el desgaste y los equipos. Si el gemelo no se recalibra, se aleja de la realidad sin avisar.
recalibración
recalibración
cambia el mineral ▸
se gastan los revestimientos ▸
━ planta real ┅ gemelo
rendimiento de molienda en el tiempo · zona naranja: error que crece en silencio
POR QUÉ UN GEMELO DEJA DE SER CONFIABLE
La faena cambia · mineral, desgaste, equipos nuevos
→ recalibrarlo de forma periódica
Los datos fallan · sensores sucios o descalibrados
→ vigilar la calidad del dato
No dice cuánto confiar · un número sin margen
→ dar rangos, no un valor único
Sobra detalle · cuesta mantenerlo al día
→ ajustar la fidelidad al propósito
Las partes no conversan · proveedores distintos
→ acordar estándares de intercambio
Desafíos y validación continua (VVUQ): National Academies (2024) [6] · gráfico y ejemplos mineros: ilustrativos
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
9/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 14
Notes: NASEM (2024): la verificación, validación y cuantificación de incertidumbre (VVUQ) debe ser un proceso continuo que se adapte a los cambios del activo físico. El gráfico es ilustrativo: la planta cambia (mineral, desgaste) y el gemelo, si no se recalibra, acumula error sin que nadie lo note. Las cinco causas corresponden a los desafíos de NASEM: ciclo de vida, datos, incertidumbre, fidelidad adecuada al propósito e interoperabilidad.

## Slide 15: Todo gemelo tiene cinco partes, y el modelo es solo una
I · FUNDAMENTOS — ANATOMÍA
Ejemplo: una correa transportadora. Si falta una parte, el gemelo queda cojo: sin datos el modelo envejece, sin conexiones no hay sincronía y sin servicios nadie obtiene valor.
1 Entidad física
la correa, sus polines, motores y carga
2 Entidad virtual
perfil de carga y modelo de desgaste
vibración de polines, corriente de motores, LiDAR de carga
3 Datos
lo que se mide y se guarda
4
4
4 Conexiones · las flechas: red de planta, OPC UA o MQTT
5 Servicios
lo que recibe la operación
Aviso temprano de polín dañado
Alerta de sobrecarga o derrame
Plan de cambio en la próxima detención
Modelo de cinco dimensiones: Tao et al. (2019) [7] · ejemplo de correa: elaboración propia · imágenes: correa overland, LComms; perfil LiDAR, Mweaver89 (CC BY-SA 4.0)
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
10/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 15
Notes: Tao et al. (2019) describen el gemelo con cinco dimensiones: entidad física, entidad virtual, datos, conexiones y servicios. En la correa: 1) la correa real con polines, motores y carga; 2) su representación virtual, por ejemplo el perfil de carga medido con LiDAR y un modelo de desgaste; 3) los datos que se miden y guardan (vibración de polines, corriente de motores, carga); 4) las conexiones que los mueven en ambos sentidos (red de planta, OPC UA, MQTT); 5) los servicios que recibe la operación (avisos, alertas, planes de mantención). Mensaje: el modelo es solo una de las cinco partes; un proyecto que solo construye el modelo no tiene gemelo. Si falta una parte el sistema queda cojo: sin datos el modelo envejece, sin conexiones no hay sincronía y sin servicios nadie obtiene valor.

## Slide 16: Cuatro gemelos con el mismo nombre y casi nada en común
I · FUNDAMENTOS — TIPOS DE GEMELO
Cuatro ejemplos de una misma faena de cobre. No comparten ni nivel, ni fase, ni uso, y cada uno está conectado a la operación de una forma distinta.
Flota para una expansión
¿Cuántos camiones y palas hacen falta para el nuevo plan minero?
NIVEL
Sistema
FASE
Diseñar
USO
Simular
Modelo
Simula carguío y transporte con el plan. La flota aún no existe: no llegan datos.
Molino nuevo
¿Funciona el control antes de la puesta en marcha?
NIVEL
Producto
FASE
Construir
USO
Emular
Modelo
El control real maneja un molino virtual para probar la lógica y entrenar.
Neumáticos de la flota
¿Cuándo cambiar cada neumático sin arriesgar una falla?
NIVEL
Componente
FASE
Mantener
USO
Predecir
Sombra
Los sensores alimentan el modelo; el cambio lo decide mantenimiento.
Ventilación subterránea
¿Cuánto aire enviar a cada frente según quién trabaja ahí?
NIVEL
Proceso
FASE
Operar
USO
Orquestar
Gemelo
Mide gases y ajusta solo los ventiladores, dentro de límites seguros.
Mismo nombre, cuatro soluciones distintas. En el capítulo II vemos casos reales de la minería.
Ejemplos ilustrativos elaborados por los autores · idea «same, same but different»: IoT Analytics (2020) [4] · imágenes de referencia
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
11/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 16
Notes: IDEA DE LA LÁMINA: cuatro ejemplos de una misma faena de cobre, todos llamados «gemelo digital», que no comparten ni nivel, ni fase, ni uso, ni grado de conexión. Son ejemplos construidos por nosotros para leer el cubo y el grado; los casos reales vienen en el capítulo II.
1 · FLOTA PARA UNA EXPANSIÓN. Pregunta: cuántos camiones y palas hacen falta para el nuevo plan. Se simula el ciclo de carguío, transporte y descarga con el plan minero y las distancias de las rutas. Cubo: nivel Sistema (toda la operación de carguío y transporte), fase Diseñar, uso Simular. Grado: MODELO, porque la flota aún no existe y ningún dato llega solo.
2 · MOLINO NUEVO. Pregunta: si el control funciona antes de la puesta en marcha. El PLC y el sistema de control reales se conectan a un modelo del molino, que responde como lo haría el equipo: se depura la lógica y se entrena a los operadores. Cubo: nivel Producto (un equipo completo), fase Construir, uso Emular. Grado: MODELO, porque el molino físico todavía no entrega datos, aunque el control sí es el real.
3 · NEUMÁTICOS DE LA FLOTA. Pregunta: cuándo cambiar cada neumático sin arriesgar una falla. Sensores de presión y temperatura en cada neumático envían datos solos; el modelo estima desgaste y temperatura según ruta y carga. Cubo: nivel Componente (una pieza del camión), fase Mantener, uso Predecir. Grado: SOMBRA, porque los datos llegan solos pero la decisión del cambio la toma mantenimiento.
4 · VENTILACIÓN SUBTERRÁNEA. Pregunta: cuánto aire enviar a cada frente según quién trabaja ahí. Mide gases, caudal y la posición de equipos y personas, calcula el aire necesario y ajusta los ventiladores, siempre dentro de límites seguros. Cubo: nivel Proceso (la red de ventilación), fase Operar, uso Orquestar. Grado: GEMELO, porque los datos llegan solos y la acción vuelve sola a los ventiladores.
CIERRE Y PUENTE: mismo nombre, cuatro soluciones distintas. Pregunta para el capítulo II: qué soluciones existen hoy en minería y qué parte del problema resuelve cada una.

## Slide 17: Tres ideas para llevarse del capítulo I
I · FUNDAMENTOS — CIERRE
1
QUÉ ES
Un gemelo es un modelo que replica el comportamiento de un activo real.
Su celda en el cubo dice de qué es, cuándo se usa y para qué.
2
CUÁN CONECTADO
No todos los gemelos son iguales: modelo, sombra o gemelo.
Cada caso exige una combinación distinta de capacidades.
3
CUÁNDO CONVIENE
Se justifica por la decisión que mejora, no por la tecnología.
Su valor dura solo mientras se mantiene confiable.
Capítulo II · Industria ¿Qué soluciones existen hoy en minería y qué resuelve cada una?
▶ I · Fundamentos
II · Industria
III · Construcción
IV · Caso práctico
12/12 · Gemelos Digitales para Minería 4.0 · 17
Notes: Resumen del capítulo I en tres ideas. 1) Definición (IoT Analytics) y el cubo: nivel, fase y uso. 2) Grado de integración (Kritzinger) y capacidades (DTC): cada gemelo es distinto. 3) Urgencia × encaje y validación continua (NASEM): se construye por una decisión y se mantiene confiable. Puente: el capítulo II recorre la cadena minera y revisa qué soluciones existen para cada problema técnico.

## Slide 18: Referencias del curso (1/3)
FUENTES
[1]
INDU
cap. I, II
Lueth, K. L. (2026, 26 de agosto). Inside the $1.3B digital twin market: Why no vendor owns the full stack. IoT Analytics.
https://iot-analytics.com/why-no-vendor-owns-the-full-digital-twin-tech-stack/
[2]
ACAD
cap. I
Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J. y Sihn, W. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016–1022.
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474
[3]
PROV
cap. I, II
Davies, L. (2026, 6 de marzo). Digital twins drive proactive tailings monitoring. Engineering News. Contenido patrocinado por Dassault Systèmes.
https://www.engineeringnews.co.za/article/digital-twins-drive-proactive-tailings-monitoring-2026-03-06
[4]
INDU
cap. I
Lueth, K. L. (2020, 29 de abril). How the world's 250 Digital Twins compare? Same, same but different. IoT Analytics.
https://iot-analytics.com/how-the-worlds-250-digital-twins-compare/
[5]
INDU
cap. I
Digital Twin Consortium (2022). Digital Twin Capabilities Periodic Table: A Digital Twin Consortium User Guide.
https://media.digitaltwinconsortium.org/wp-content/uploads/2022/06/Digital-Twin-Capabilities-Periodic-Table-User-Guide.pdf
[6]
ACAD
cap. I
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2024). Foundational Research Gaps and Future Directions for Digital Twins. The National Academies Press.
https://doi.org/10.17226/26894
[7]
ACAD
cap. I
Tao, F., Zhang, H., Liu, A. y Nee, A. Y. C. (2019). Digital Twin in Industry: State-of-the-Art. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(4).
https://doi.org/10.1109/TII.2018.2873186
[8]
ACAD
cap. II
Taylor, J., Clark, J. M., Levy, I., Horne, P., Smith, M. y Passmore, M. (2019). BHP Olympic Dam's transformation to live implicit modelling and innovative solutions to working in data dense environments. 11th International Mining Geology Conference, AusIMM.
https://www.ausimm.com/publications/conference-proceedings/11th-international-mining-geology-conference-2019/bhp-olympic-dams-transformation-to-live-implicit-modelling-and-innovative-solutions-to-working-in-data-dense-environments/
[9]
ACAD
cap. II
Zamani, V., Badiozamani, M. M. y Askari-Nasab, H. (2025). An Ore-to-Barrel Digital Twin: Simulating Fleet and Plant Development in Oil Sands Mining Operations. Mining Optimization Laboratory, University of Alberta.
https://sites.ualberta.ca/MOL/DataFiles/2025_Papers/303_Zamani.pdf
[10]
PREN
cap. II
Mining Digital (2024, 31 de enero). ABB & Boliden use digital twins to optimise mining processes.
https://miningdigital.com/articles/abb-boliden-use-digital-twins-to-optimise-mining-processes
[11]
INDU
cap. II
MMG (2026, 20 de julio). The new digital twin technology adoption that delivered strong value.
https://www.mmg.com/investors/news-centre/169701
[12]
PROV
cap. II
Kenworthy, A. (2021). The role of a dynamically updated digital twin in modern tailing storage facilities management. Seequent.
https://www.seequent.com/the-role-of-a-dynamically-updated-digital-twin-in-modern-tailing-storage-facilities-management-monitoring-to-modeling
Tipo de fuente: Académica Industria Proveedor Prensa Estándar · todas consultadas el 12 de octubre de 2026 · los casos de proveedor no entregan datos auditados
Notes: Referencias de todo el curso, numeradas en orden de aparición; bajo cada número, el capítulo donde se cita.

## Slide 19: Referencias del curso (2/3)
FUENTES
[13]
PROV
cap. II
Visagie, C. (2026, 13 de mayo). Real-time ventilation-on-demand using digital twins. MechChem Africa. El autor es director de Vuma Software.
https://www.crown.co.za/mechchem-africa/industry-innovations/36611-real-time-ventilation-on-demand-using-digital-twins
[14]
PROV
cap. II
Mipac (2025, 21 de mayo). Ok Tedi's AVEVA PI System journey with Mipac.
https://www.mipac.com.au/insights/ok-tedis-aveva-pi-system-journey-with-mipac/
[15]
PREN
cap. II
International Mining (2022, 12 de diciembre). Anglo American utilising latest digital twin technology at Quellaveco.
https://im-mining.com/?p=91754
[16]
PROV
cap. II
MechChem Africa (2024, mayo-junio). Innomotics partners in world's first digital mine.
https://www.crown.co.za/images/magazines/mechchem-africa/2024/Innomotics_partners_in_worlds_first_digital_mine.pdf
[17]
PREN
cap. II
Global Mining Review (2023, 16 de febrero). Hexagon and BUMA successfully deploy MineOperate OP Pro.
https://www.globalminingreview.com/mining/16022023/hexagon-and-buma-successfully-deploy-mineoperate-op-pro/
[18]
ESTÁ
cap. III, IV
Modelica Association. Modelica Language Specification 3.6.
https://specification.modelica.org/
[19]
ESTÁ
cap. III, IV
Modelica Association. Functional Mock-up Interface (FMI) 3.0.
https://fmi-standard.org/
[20]
ESTÁ
cap. III, IV
Modelica Association. System Structure and Parameterization (SSP) 1.0.
https://ssp-standard.org/
[21]
ESTÁ
cap. III
OPC Foundation. OPC Unified Architecture (IEC 62541).
https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/
[22]
ESTÁ
cap. III
OASIS. MQTT Version 5.0, OASIS Standard (2019).
https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
[23]
ESTÁ
cap. III
ISA. ISA-95 / IEC 62264: Enterprise-Control System Integration.
https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard
[24]
ESTÁ
cap. III
Industrial Digital Twin Association. Asset Administration Shell (IEC 63278).
https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/aasspecifications
Tipo de fuente: Académica Industria Proveedor Prensa Estándar · todas consultadas el 12 de octubre de 2026 · los casos de proveedor no entregan datos auditados
Notes: Referencias de todo el curso, numeradas en orden de aparición; bajo cada número, el capítulo donde se cita.

## Slide 20: Referencias del curso (3/3)
FUENTES
[25]
ACAD
cap. III
Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45.
https://doi.org/10.1115/1.3662552
[26]
PROV
cap. IV
ANDRITZ AG. ANDRITZ Hyperbaric Disc Filter (HBF): folleto HBF 1.0/07.2019 y hoja de producto 1.0/01.2013.
https://www.andritz.com/products-en/separation/disc-drum-filters/andritz-hyperbaric-disc-filter-hbf
[27]
ESTÁ
cap. IV
IMO. International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code): cargas del Grupo A y límite de humedad transportable.
https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/BulkCarriers.aspx
[28]
ACAD
cap. IV
Hahn, J. (2019). Tailings dewatering with increased filtration rates and lowest filter cake moisture for filtered tailings stacking. Paste 2019, ACG, 245–257.
https://doi.org/10.36487/ACG_rep/1910_16_Hahn
Tipo de fuente: Académica Industria Proveedor Prensa Estándar · todas consultadas el 12 de octubre de 2026 · los casos de proveedor no entregan datos auditados
Notes: Referencias de todo el curso, numeradas en orden de aparición; bajo cada número, el capítulo donde se cita.

## Slide 21: ¡Gracias!
Preguntas y conversación
Luis Jaraquemada S. ljaraque@yahoo.com
Andrés Venegas G. lvenegas15@hotmail.com